## Slide 1: Unidad temática 1
Sockets de flujo

## Slide 2: 1.1 Servicios definidos en la capa de transporte
Paréceme Sancho, que esto destas redes debe de ser una de las más nuevas aventuras que pueda imaginar.
Cervantes, El Quijote II-58

## Slide 3: Arquitectura TCP/IP
Aplicación
HTTP, FTP, TFTP, etc.
Transporte
TCP
UDP
Internet
IP
Acceso a la red
IGMP
LLC
MAC
Notes: Se busca dar un repaso de la arquitectura TCP/IP; danto énfasis en la capa de transporte.
Acceso a la red
  Incluye la capa de red
  Modelo de referencia IEEE 802
  Control de enlace lógico (LLC)
  Control de acceso al medio (MAC)
Internet
  IP e IGMP
  Establece rutas entre la fuente y el destino
  Dirige los nodos intermedios
  Ensambla paquetes
  Reconoce prioridades
  Uso de ruteadores
Transporte
  Le da confiabilidad a las capas inferiores
  Asegura integridad de los mensajes
  Control de flujo y control de errores
  Multiplexa conexiones
  Mapea direcciones a nombres
  TCP y UDP
Aplicación
  Interfaz del usuario
  Residen las aplicaciones
  Realiza propiamente la tarea que utiliza las comunicaciones remotas

## Slide 4: TCP y UDP
IP
UDP
SNMP
ICMP
IGMP
OSPF
RSVP
TCP
BGP
FTP
HTTP
SMTP
MIME
Telnet
Notes: Hablar sobre la ubicación de TCP y UDP

## Slide 5: TCP (Flujo)
El Protocolo de Control de Transmisión (TCP – Transmission Control Protocol), es el protocolo de la capa de Transporte que proporciona un servicio de entrega confiable de transferencia de datos de extremo a extremo.
Y ofrece un método para pasar datos encapsulados a un protocolo de la capa de aplicación.

## Slide 6: Características de TCP
Orientado a conexión
  Antes de poder transferir los datos, dos procesos (local y remoto) deben negociar una conexión TCP mediante un proceso de establecimiento de conexión.
  Las conexiones TCP se cierran formalmente mediante el proceso de finalización de conexión TCP.

## Slide 7: Características de TCP
Full Duplex
  Para cada terminal TCP, la conexión TCP está formada por dos canales lógicos: un canal para transmitir datos (salida) y uno para recibir datos (entrada).

## Slide 8: Características de TCP
Full Duplex
  Con la tecnología adecuada de la capa de Interfaz de Red, la terminal podría transmitir y recibir datos al mismo tiempo.
  El encabezado TCP contiene el número de secuencia de los datos de salida y un reconocimiento de los datos de entrada.

## Slide 9: Características de TCP
Fiable
  En el transmisor, los datos enviados en una conexión TCP están secuenciados y se espera un reconocimiento afirmativo por parte del receptor.
  Si no se recibe ningún reconocimiento, el segmento se transmite de nuevo.

## Slide 10: Características de TCP
Fiable
  En el receptor, los segmentos duplicados se descartan y los segmentos que llegan fuera de secuencia se colocan en la secuencia correcta.
  Siempre se utiliza una suma de comprobación TCP para comprobar la integridad de nivel de bit del segmento TCP.

## Slide 11: Características de TCP
Secuencia de bytes
  TCP reconoce los datos enviados a través de los canales de entrada y salida como una secuencia continua de bytes.
  El número de secuencia y el número de reconocimiento en cada encabezado TCP se define en límites de bytes.

## Slide 12: Características de TCP
Secuencia de bytes
  TCP no reconoce límites de mensajes o registros en la secuencia de bytes.
  El protocolo de la capa de Aplicación debe proporcionar el análisis correspondiente de la secuencia de bytes de entrada.

## Slide 13: Características de TCP
Control de flujo del emisor y del receptor.
  Para evitar el envío de demasiados datos a la vez y la saturación de la red IP.
  TCP implementa control de flujo del emisor que, gradualmente, escala la cantidad de datos a la vez.

## Slide 14: Características de TCP
Control de flujo del emisor y del receptor.
  Para evitar que el emisor envíe datos que el receptor no puede almacenar en buffer.
  TCP implementa control de flujo del receptor que indica la cantidad de espacio libre en el buffer del receptor.

## Slide 15: Características de TCP
Entrega de uno a uno
  Las conexiones de TCP son un circuito lógico punto a punto entre dos protocolos de la capa de Aplicación.
  TCP no proporciona un servicio de uno a varios.

## Slide 16: Características de TCP
Normalmente, TCP se utiliza cuando el protocolo de la capa de aplicación requiere un servicio de transferencia de datos confiable y el protocolo de aplicación no proporciona este tipo de servicio.

## Slide 17: 1.2 Modelo cliente-servidor

## Slide 18: Modelo cliente-servidor
Los términos de cliente y servidor se refieren a los roles que realizan.
El cliente inicia la comunicación.
El servidor espera pasivamente y responde a la llamada del cliente.
Juntos conforman la aplicación.

## Slide 19: Modelo cliente-servidor
Cliente
Servidor
Internet

## Slide 20: Funcionamiento del cliente
Crea un socket.
Establece la conexión con el servidor.
Se comunica enviando y recibiendo mensajes.
Cierra la conexión.

## Slide 21: Funcionamiento del servidor
Crea un socket y lo liga a un puerto determinado.
Espera hasta que alguien se conecte.
Repite de forma ininterrumpida:
  Acepta cada nueva conexión al socket.
  Se comunica enviando y recibiendo mensajes con el cliente.
  Cierra la conexión con cada cliente.

## Slide 22: Diagrama de flujo
socket()
bind()
listen()
for(1 to n)
accept()
recv()
send()
close()
socket()
connect()
send()
recv()
close()
Servidor
Cliente

## Slide 23: 1.3 Conexiones en el dominio de internet

## Slide 24: ¿Qué es un socket?
Licencia Creative Common CCO, Tumisu@pixabay.com

## Slide 25: Sockets
Un socket es una abstracción.
Sirve para enviar y recibir datos.
Igual que una aplicación para leer o escribir datos de algún tipo de almacenamiento.
Es una aplicación para enviar o recibir datos a través de la red.

## Slide 26: Sockets
La información escrita en un socket se puede leer en otra máquina a la que esté conectada.
Diferentes tipos de sockets corresponden a diferentes tipos de protocolos.
Solo trabajaremos con sockets de TCP/IP.
Sockets de flujo representan el extremo de una conexión TCP.

## Slide 27: Sockets
Sockets de datagrama son un servicio de mejor esfuerzo para el envió individual de datos.
Un socket TCP/IP se identifica con un número de puerto y una dirección IP.

## Slide 28: Relación lógica entre aplicaciones sockets, protocolos y puertos
IP
TCP
UDP
1 a 65535 puertos UDP
1 a 65535 puertos TCP
Sockets TCP
Sockets UDP
Aplicaciones
Referencias
Ligas del socket con el puerto

## Slide 29: Sockets bloqueantes y no bloqueantes
No se trata de sockets diferentes realmente, son solo opciones para las formas en las que trabajan.
Los sockets bloqueantes son aquellos que se quedan esperando hasta que existe información para establecer una conexión, leer o escribir un mensaje.

## Slide 30: Sockets bloqueantes y no bloqueantes
Los sockets no bloqueantes interrogan si hay datos para procesar y en caso de que no se así, continúan con el código.
El socket no bloqueante se define modificando sus opciones.

## Slide 31: API de sockets
Interfaz de programación de aplicaciones.
Conjunto de subrutinas, funciones y procedimientos (o métodos) que ofrece cierta biblioteca para ser utilizado por otro software.

## Slide 32: Sockets API
Programa cliente
Programa servidor
Transporte
Transporte
Red
Red
Enlace de datos
Enlace de datos
Física
Física
API de sockets
API de sockets

## Slide 33: 1.3.1 Sockets orientados a conexión bloqueantes

## Slide 34: Socket orientado a flujo bloqueantes
Es el tipo de socket que utiliza el protocolo TCP y por tanto tiene todas las características relacionadas.

## Slide 35: API java
https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api

## Slide 36: Clase Socket
Implementa un socket de flujo del lado del cliente.
Se le llama simplemente socket.
El trabajo del Socket lo desempeña principalmente una instancia de la clase SocketImpl.
Se encuentra en java.net.

## Slide 37: Constructores principales de Socket
Socket(); crea un socket de flujo desconectado usando el tipo por defecto de SocketImpl.
Socket(InetAddress address, int port); Crea un socket de flujo y lo conecta a un número de puerto en una IP definida.

## Slide 38: Constructores principales de Socket
Socket(InetAddress address, int port, InetAddress localAddress, int localPort);
  Crea un socket de flujo, ligado a una dirección y puerto local y lo conecta a un número de puerto en una IP definida remota.

## Slide 39: Métodos principales de Socket
bind(SocketAddress bindport); liga al socket con algún puerto local.
close(); Cierra el socket.

## Slide 40: Métodos principales de Socket
connect(SocketAddress endpoint); conecta al socket con el servidor.
connect(SocketAddress endpoint, int timeout); conecta al socket con el servidor definiendo un tiempo máximo para intentar establecer la conexión.

## Slide 41: Clase ServerSocket
Implementa un socket de servidor de flujo.
Una instancia de esta clase espera por solicitudes de conexión en la red.
El trabajo del ServerSocket lo desempeña principalmente una instancia de la clase SocketImpl.
Se encuentra en java.net.

## Slide 42: Constructores principales de ServerSocket()
ServerSocket(); crea un socket de servidor.
ServerSocket(int port); crea un socket de servidor ligado a un puerto.

## Slide 43: Constructores principales de ServerSocket()
ServerSocket(int port, int backlog); crea un socket de servidor ligado a un puerto con una cola de conexiones específica.
ServerSocket(int port, int backlog, InetAddress bindAddr); crea un socket de servidor ligado a un puerto con una cola de conexiones específica y una dirección IP local.

## Slide 44: Métodos principales de ServerSocket
accept(); escucha esperando una conexión en la red.
bind(SocketAddress endpoint); liga al ServerSocket a una dirección IP y número de puerto específico.
close(); Cierra el socket.

## Slide 45: ServerSocket() y Bind()
ServerSocket s = new ServerSocket();
InetSocketAddress dir = new InetSocketAddres(1234);
s.bind(dir);
ó
ServerSocket s = new ServerSocket(1234);

## Slide 46: Flujos en java
Volcan Merapi, isla de Java
Licencia Creative Common CCO, skeeze@pixabay.com

## Slide 47: Flujos en java
Paquete java.io
Flujos binarios y de caracter
Programa
Fuente
Programa
Fuente
Entrada - lectura
Salida - escritura
Flujo
Flujo

## Slide 48: Flujos binarios
Byte (8 bits).
Mas primitivos y portables.
Los demás flujos lo usan.
Flujo de bajo nivel.
InputStream y OutputStream.

## Slide 49: Flujos de caracteres
char (16 bits).
Codificación Unicode.
Ideal para texto plano.
Reader y Writer.

## Slide 50: Diagrama de clases principales, FLUJOS BINARIOS
InputStream
Audio
InputStream
ByteArray
InputStream
File
InputStream
Piped InputStream
Filter InputStream
Secuence InputStream
StringBuffer InputStream
Object InputStream
OutputStream
ByteArray
OutputStream
File
OutputStream
Filter OutputStream
Piped OutputStream
Object OutputStream

## Slide 51: Diagrama de clases principales, FLUJOS DE CARACTER
Reader
Buffered Reader
CharArray reader
InputStream Reader
Filter Reader
Piped Reader
String Reader
Writer
Buffered Writer
CharArray Writer
OutputStream Writer
Filter Writer
Piped Writer
String Writer
Print Writer

## Slide 52: Lectura y escritura
Abrir.
Leer o escribir.
Cerrar.

## Slide 53: Lectura, ImputStream
int read(); Lee el próximo byte del flujo representado en un entero. Devuelve -1 si no quedan mas datos que leer.
int read(byte[] b); Lee un arreglo de bytes del flujo.
int read(byte[] b, int off, int len); Lee un arreglo de bytes del flujo, desde y hasta la posición indicada.

## Slide 54: Lectura, Reader
int read() – Lee el próximo carácter del flujo representado en un entero. Devuelve -1 si no quedan mas datos que leer.
int read(char[] cbuf) – Lee un arreglo de caracteres del flujo.
int read(char[] cbuf, int off, int len) – Lee un arreglo de caracteres del flujo, desde y hasta la posición indicada.

## Slide 55: Escritura, OutputStream
void write(int b); Escribe un solo byte en el flujo.
void write(byte[] b); Escribe un arreglo de bytes en el flujo.
void write(byte[] b, int off, int len); Escribe una porción de un arreglo de bytes en el flujo.

## Slide 56: Escritura, Writer
void write(int c); Escribe un solo carácter en el flujo.
void write(char[] cbuf); Escribe un arreglo de caracteres en el flujo.
void write(char[] cbuf, int off, int len); Escribe una porción de un arreglo de caracteres en el flujo.

## Slide 57: Entrada y salida estándar
Clase System dentro de java.Lang.
InputStream in (InputStream); Flujo de entrada estándar. Típicamente corresponde al teclado.
PrintStream out (OutputStream); Flujo de salida estándar. Típicamente corresponde a la pantalla.
PrintStream err (OutputStream); Flujo de salida estándar de errores. Típicamente corresponde a la pantalla.
Pueden ser redirigidos.

## Slide 58: Ejemplo
Realizar una aplicación con una arquitectura cliente/servidor en java con sockets bloqueantes.
El cliente se conecta con el servidor y recibe un mensaje.

## Slide 59: Programa de eco
Cliente
Solicitud de datos
Crea el flujo de entrada
Pide información sobre el servidor
Crea el Socket
Crea el socket
Lee el mensaje recibido y lo imprime
Cierre del cliente
Cierra los flujos
Cierra el socket
Se conecta con el servidor
Crea el flujo de lectura
Servidor
Creación del ServerSocket
Crea el socket
Lo liga a un puerto
Ciclo infinito
Espera una conexión
Establece una conexión
Envía un mensaje
Cierra la comunicación con el cliente

## Slide 60: Servidor (1/3)
Primero, necesitamos las bibliotecas.
    import java.net.*;
    import java.io.*;
Ahora, se define la clase y creamos el socket. Lo ligamos al puerto 1234.
    public class SHola {
    public static void main(String[] args){
    try{
    ServerSocket s = new ServerSocket(1234);
    System.out.println("Esperando cliente ...");

## Slide 61: Bloque try-catch
La creación de sockets siembre debe de hacerse dentro de un bloque try-catch.

## Slide 62: Servidor (2/3)
El servidor espera dentro de un ciclo infinito la solicitud de conexión de un cliente.
    for(;;){
    Socket cl = s.accept();
    System.out.println("Conexión establecida desde “ + cl.getInetAddress()+":"+cl.getPort());
Definimos el mensaje a enviar y ligamos un PrintWriter a un flujo de salida de carácter.
    String mensaje ="Hola mundo";
    PrintWriter pw = new PrintWriter(new OutputStreamWriter(cl.getOutputStream()));
    pw.println(mensaje);
    pw.flush();

## Slide 63: Servidor (3/3)
Cerramos el flujo, cerramos el socket, termínanos el ciclo for y el bloque try-catch y cerramos la clase.
    pw.close();
    cl.close();
    }//for
    }catch(Exception e){
    e.printStackTrace();
    }//catch
    }//main
    }

## Slide 64: Cliente (1/3)
Agregamos las bibliotecas.
    import java.net.*;
    import java.io.*;
Definimos la clase y creamos la función main().
    public class Cliente {
    public static void main(String[] args){
Creamos el bloque try-catch y definimos un flujo de lectura de la entrada estándar.
    try{
    BufferedReader br1 = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));

## Slide 65: Cliente (2/3)
A partir del flujo de lectura obtenemos del usuario la dirección y puerto del servidor.
    System.out.printf("Escriba la dirección del servidor: ");
    String host = br1.readLine();
    System.out.printf("\n\nEscriba el puerto:");
    int pto = Integer.parseInt(br1.readLine());
Creamos el socket .
    Socket cl = new Socket(host,pto);
Creamos un flujo de carácter ligado al socket para recibir el mensaje.
    BufferedReader br2 = new BufferedReader(new InputStreamReader(cl.getInputStream()));

## Slide 66: Cliente (3/3)
Leemos el mensaje recibido.
    String mensaje = br2.readLine();
    System.out.println("Recibimos un mensaje desde el servidor");
    System.out.println("Mensaje:"+mensaje);
Cerramos los flujos, el socket y terminamos el programa.
    br1.close();
    br2.close();
    cl.close();
    }catch(Exception e){
    e.printStackTrace();
    }
    }
    }

## Slide 67: Ejemplo 2: envío de archivos
Crear una aplicación para el envío de un archivo desde el cliente al servidor.
Se usará un socket orientado a conexión bloqueante.
Los archivos podrán ser de texto o binarios.

## Slide 68: Envió de archivos
Cliente
Solicitud de datos
Crea el flujo de entrada
Pide información sobre el servidor
Crea el Socket
Crea el socket y se conecta con el servidor
Crea flujos para leer el archivo y para enviarlo por el socket
Cierre del cliente
Cierra los flujos
Cierra el socket
Elige el archivo a enviar
Ciclo de envío de paquetes
Lee un bloque de datos del archivo
Los envía por el socket
Calcula el porcentaje de progreso
Cierra el archivo
Servidor
Creación del ServerSocket
Crea el socket
Lo liga a un puerto
Ciclo infinito
Espera una conexión
Establece una conexión
Ciclo de recepción de paquetes
Recibe los datos principales del archivo a recibir
Recibe los paquetes
Define un flujo para leer del socket
Define un flujo para escribir el archivo
Cierre del servidor
Los reescribe en el archivo
Cierra el archivo
Cierra los flujos
Cierra el socket

## Slide 69: Cliente (1/6)
Se agregan las bibliotecas pertinentes, se define la clase, la función main() y se inicia el bloque try-catch.
    import javax.swing.JFileChooser;
    import java.net.*;
    import java.io.*;
    public class ClienteArchivo {
    public static void main(String[] args){
    try{

## Slide 70: Cliente (2/6)
Se define un flujo de entrada para obtener los datos del servidor.
    BufferedReader br = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
    System.out.printf("Escriba la dirección del servidor:");
    String host = br.readLine();
    System.out.printf("\n\nEscriba el puerto:");
    int pto = Integer.parseInt(br.readLine());
Se define el socket.
    Socket cl = new Socket(host, pto);

## Slide 71: Cliente (3/6)
Se usa un JFileChooser() para elegir el archivo a enviar.
    JFileChooser jf = new JFileChooser();
    int r = jf.showOpenDialog(null);
Una vez seleccionado, se obtienen sus datos principales.
    if (r==JFileChooser.APPROVE_OPTION){
    File f = jf.getSelectedFile(); //Manejador
    String archivo = f.getAbsolutePath(); //Dirección
    String nombre = f.getName(); //Nombre
    long tam = f.length(); //Tamaño

## Slide 72: Cliente (4/6)
Se definen dos flujos orientados a bytes, uno se usa para leer el archivo y el otro para enviar los datos por el socket.
    DataOutputStream dos = new DataOutputStream(cl.getOutputStream());
    DataInputStream dis = new DataInputStream(new FileInputStream(archivo));
Enviamos los datos generales del archivo por el socket.
    dos.writeUTF(nombre);
    dos.flush();
    dos.writeLong(tam);
    dos.flush();

## Slide 73: Cliente (5/6)
Leemos los datos contenidos en el archivo en paquetes de 1024 y los enviamos por el socket.
    byte[] b = new byte[1024];
    long enviados = 0;
    int porcentaje, n;
    while (enviados < tam){
    n = dis.read(b);
    dos.write(b,0,n);
    dos.flush();
    enviados = enviados+n;
    porcentaje = (int)(enviados*100/tam);
    System.out.print("Enviado: "+porcentaje+"%\r");
    }//While

## Slide 74: Cliente (6/6)
Cerramos los flujos, el socket, terminamos bloques y cerramos la clase.
    System.out.print("\n\nArchivo enviado");
    dos.close();
    dis.close();
    cl.close();
    }//if
    }catch(Exception e){
    e.printStackTrace();
    }
    }
    }

## Slide 75: Servidor (1/4)
Agregamos bibliotecas, definimos la clase , el main(), iniciamos el bloque try y definimos el socket.
    import java.net.*;
    import java.io.*;
    public class ServidorArchivo {
    public static void main(String[] args){
    try{
    ServerSocket s = new ServerSocket(7000);
Iniciamos el ciclo infinito y esperamos una conexión.
    for(;;){
    Socket cl = s.accept();
    System.out.println("Conexión establecida desde"+cl.getInetAddress()+":"+cl.getPort());

## Slide 76: Servidor (2/4)
Definimos un flujo de nivel de bits de entrada ligado al socket.
    DataInputStream dis = new DataInputStream(cl.getInputStream());
Leemos los datos principales del archivo y creamos un flujo para escribir el archivo de salida.
    byte[] b = new byte[1024];
    String nombre = dis.readUTF();
    System.out.println("Recibimos el archivo:"+nombre);
    long tam = dis.readLong();
    DataOutputStream dos = new DataOutputStream(new FileOutputStream(nombre));

## Slide 77: Servidor (3/4)
Preparamos los datos para recibir los paquetes de datos del archivo.
    long recibidos=0;
    int n, porcentaje;
Definimos el ciclo donde estaremos recibiendo los datos enviados por el cliente.
    while(recibidos < tam){
    n = dis.read(b);
    dos.write(b,0,n);
    dos.flush();
    recibidos = recibidos + n;
    porcentaje = (int)(recibidos*100/tam);
    System.out.print(“Recibido: "+porcentaje+"%\r");
    }//While

## Slide 78: Servidor (4/4)
Cerramos los flujos, el socket y el resto del programa.
    System.out.print("\n\nArchivo recibido.\n");
    dos.close();
    dis.close();
    cl.close();
    }
    }catch(Exception e){
    e.printStackTrace();
    }//catch
    }
    }

## Slide 79: Tarea
Modificar el archivo anterior para que permita el envío de múltiples archivos.

## Slide 80: Sockets en C
Sockets bloqueantes

## Slide 81: Cliente de eco
Crea un socket de flujo usando socket().
Establece la conexión usando connect().
Envía un mensaje empleado send().
Recibe una respuesta con recv().
Cierra la conexión usando close().

## Slide 82: Cliente de eco Biblioteca MensajeError.h
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
void mensajeFinalError(const char *mensaje){
fputs(mensaje,stderr);
fputc('\n',stderr);
exit(1);
}
void mensajeFinalSistema(const char *mensaje){
perror(mensaje);
exit(1);
}

## Slide 83: Cliente de eco (1/7) Segmento #include y análisis inicial
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <unistd.h>
#include <sys/types.h>
#include <netinet/in.h>
#include <arpa/inet.h>
#include "MensajeError.h"
#define TAMBUFER 2000
int main(int argc, char** argv) {
if (argc < 3|| argc >4)
mensajeFinalError(
"Uso: EcoTCPCliente <Dirección del servidor> <Palabra de eco> [<Puerto>]");
char *servIP = argv[1];
char *cadenaEco = argv[2];
//Argumento opcional, se agrega por defecto
in_port_t puerto = (argc == 4) ? atoi(argv[3]) : 7;

## Slide 84: Cliente de eco (2/7) Creación del socket de flujo
//Crea el socket del cliente TCP
int s = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, IPPROTO_TCP);
if(s < 0){
mensajeFinalError("Error de apertura del conector");
}

## Slide 85: Prototipo socket()
#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>
int socket(int af, int type, int protocol)

## Slide 86: Familia de direcciones (1/2)
Familia | Descripción
AF_LOCAL | Es otro nombre para AF_UNIX
AF_INET | Protocolo internet DARPA (TCP/IP)
AF_INET6 | Protocolo internet versión 6
AF_PUP | Antigua red Xerox
AF_CHAOS | Red Chaos del MIT
AF_NS | Arquitectura Xerox Network System
AF_ISO | Protocolos OSI
AF_ECMA | Red European Computer Manufactures
AF_DATAKIT | Red Datakit de AT&T
AF_CCITT | Protocolos del CCITT, por ejemplo X.25
AF_SNA | System Network Architecture (SNA) de IBM
AF_DECnet | Red DEC

## Slide 87: Familia de direcciones (2/2)
Familia | Descripción
AF_IMPLINK | Antigua interfaz de enlace 1822 Interface Message Processor
AF_DLI | Interfaz directa de enlace
AF_LAT | Interfaz de teminales de red de área local
AF_HYLINK | Network Syste, Córporation Hyperchannel
AF_APPLETALK | Red AppleTalk
AF_ROUTE | Comunicación con la capa de encaminamiento del núcleo
AF_LINK | Acceso a la capa de enlace
AF_XTP | eXpress Transfer Protocol
AF_COIP | Connection-oriented IP (ST II)
AF_CNT | Computer Network Tecnology
AF_IPX | Protocolo Internet de Novell

## Slide 88: Tipos de semántica de la comunicación
SOCK_STREAM, sockets de flujo.
SOCK_DGRAM, sockets de datagrama.
SOCK_RAW, sockets crudos.
SOCK_SEQPACKET, conector no orientado a conexión, pero fiable de longitud fija (solo en AF_NS).
SOCK_RDM, conector no orientado a conexión, pero fiable y secuencial (no implementado, pero se puede simular a nivel de capa de usuario).

## Slide 89: Parámetro protocolo
Especifica el protocolo particular.
Normalmente cada tipo de protocolo tiene relacionado un solo protocolo, en caso contrario, aquí se especificaría.
Un valor de 0 deja que el sistema decida el protocolo.

## Slide 90: Cliente de eco (3/7) Preparando la dirección
//Creamos la dirección del servidor de entrada
struct sockaddr_in dirServ;
memset(&dirServ,0,sizeof(dirServ));
dirServ.sin_family = AF_INET;
int valRet = inet_pton(AF_INET,
servIP,&dirServ.sin_addr.s_addr);
if(valRet == 0)
mensajeFinalError(
"Dirección del servidor erronea");
else if(valRet < 0)
mensajeFinalError("Error en el inet_pton()");
dirServ.sin_port = htons(puerto);

## Slide 91: Cliente de eco (4/7) Conectando
//Establecemos la comunicación con el servidor de eco
if(connect(s, (struct sockaddr*) &dirServ,sizeof(dirServ))<0)
mensajeFinalError("Error en la conexión");
size_t longCadenaEco = strlen(cadenaEco);

## Slide 92: Formas de direcciones de la familia AF_INET (direcciones de internet)
struct in_addr{
u_long s_addr // 32 bits con la dirección IP
};
Struct sockaddr_in{
short sin_family; //AF_INET
u_short sin_port; //16 bits para el puerto
struct in_addr sin_addr;
char sin_zero [8]; //8 bytes no usados
};

## Slide 93: Prototipo connect()
#include <sys/socket.h>
#include <sys/types.h>
#include <netinet/in.h> //Familia AF_INET
int connect(int sfd, const void *addr, int addrlen);

## Slide 94: Parámetros de connect()
sdf es el descriptor del socket que da acceso al canal.
addr puntero a la estructura de la dirección del conector.
addrlen es el tamaño de la dirección en bytes.

## Slide 95: connect()
La estructura de la dirección depende de la familia de conectores.
Si es SOCK_DGRAM, especifica la dirección del conector pero no se conecta.
Si es SOCK_STREAM, intenta conectarse con el ordenador remoto.

## Slide 96: Cliente de eco (5/7) Enviando cadena al servidor
//Envia el mensaje al servidor
ssize_t numBytes = send(s,cadenaEco,longCadenaEco, 0);
if(numBytes< 0)
mensajeFinalError("Fallo el envio");
else if(numBytes != longCadenaEco)
mensajeFinalError("Número de bytes enviados erroneo");

## Slide 97: Envío de un mensaje a un conector
writev(), send(), sendto() y sendmsg().
writev() es una generalidad de write() y se puede usar para escribir en un archivo o en un socket.
El resto solo se usan para sockets.

## Slide 98: writev()
#include <sys/uio.h>
ssize_t writev(int fildes, cons struct iovec *iov, size_t iovcnt)
fildes es el descriptor del fichero o socket.
iov es el vector donde están los datos.
iovcnt nos dice cuantos datos se van a escribir.

## Slide 99: send(), sendto() y sendmsg()
#include <sys/socket.h>
int send(int sfd, void buf, int len, int flags)
int sendto(int sfd, void buf, int len, int flags, void *to, int tolen);
Int sendmsg (int sfd, struct msghdr msg[], int flag);
Los posibles valores de flag son 0 ó MSG_OOB, mensaje urgente.
msg[], son un arreglo de datos struc msghdr y permite enviar un mensaje que está en varias secciones de memoria.

## Slide 100: Cliente de eco (6/7) Recibiendo respuesta del servidor
//Recibimos de vuelta la cadena desde el servidor
unsigned int totalBytesRec = 0;
while(totalBytesRec < longCadenaEco){
char bufer[TAMBUFER];
memset(bufer,0,TAMBUFER);
numBytes = recv(s,bufer,TAMBUFER, 0);

## Slide 101: Cliente de eco (7/7) Validamos la respuesta
if(numBytes<0)
mensajeFinalError("Recepción fallida");
else if(numBytes==0)
mensajeFinalError(
"Conexión cerrada prematuramente");
totalBytesRec += numBytes;
printf("Recibido: %s\n",bufer);
}
close(s);
return 0;
}

## Slide 102: Lectura de un mensaje a un socket
readv(), recv(), recvto() y recvmsg().
readv() es una generalidad de read() y se puede usar para escribir en un archivo o en un socket.
El resto solo se usan para sockets y son un espejo de las funciones anteriores.

## Slide 103: Servidor de eco en C (1/8)
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>
#include <unistd.h>
#include <netinet/in.h>
#include <arpa/inet.h>
#include "./MensajeError.h"
#define MAXLISTA 5
#define TAMBUFER 1024
void manejadorTCPCliente(int);
int main(int argc, char **argv){
if(argc != 2) //Revisamos el número de argumentos
mensajeFinalError(
"Uso: EcoTCPServidor [<puerto>]");
in_port_t prtoServ = atoi(argv[1]);

## Slide 104: Servidor de eco en C (2/8)
//Creamos el socket de entrada
int sockServ;
if((sockServ = socket(AF_INET,SOCK_STREAM,IPPROTO_TCP)) < 0)
mensajeFinalError("Fallo la apertura del socket");
//Se construye la estructura de la dirección
struct sockaddr_in dirServ; //Estructura para la dirección local
memset(&dirServ, 0 , sizeof(dirServ)); //Limpiamos la estructura
dirServ.sin_family = AF_INET; //Familia de direcciones IPv4
dirServ.sin_addr.s_addr = htons(INADDR_ANY); //Cualquier interfaz de entrada
dirServ.sin_port = htons(prtoServ); //Número de puerto

## Slide 105: Servidor de eco en C (3/8)
//Se enlaza a la dirección local
if(bind(sockServ, (struct sockaddr*)&dirServ, sizeof(dirServ))< 0)
mensajeFinalError("Error al enlazar");

## Slide 106: Función bind()
#include <sys/socket.h>
#include <netinet/in.h> //Solo AF_INET
Int bind(int sfd, const void *addr, int addrlen);

## Slide 107: Servidor de eco en C (4/8)
//Marcamos el socket para que pueda escuchar conexiones
if(listen(sockServ, MAXLISTA) < 0)
mensajeFinalError(“Error al escuchar”);
for(;;){//Lazo infinito
printf(“Servidor listo…\n”);
struct sockaddr_in dirCliente; //Dirección del cliente
//Obtenemos el tamaño de la estructura
socklen_t dirClienteTam = sizeof(dirCliente);

## Slide 108: Servidor de eco en C (5/8)
//Esperamos que se conecte un cliente
int sockCliente = accept(sockServ,
(struct sockaddr *)&dirCliente, &dirClienteTam);
if (sockCliente < 0)
mensajeFinalError("Fallo la conexión ");

## Slide 109: Servidor de eco en C (6/8)
//Se conecto un cliente
char nombreCliente[INET_ADDRSTRLEN];
if(inet_ntop(AF_INET, &dirCliente.sin_addr.s_addr, nombreCliente,
sizeof(nombreCliente)) != NULL)
printf("Cliente conectado: %s/%d\n",nombreCliente,ntohs(dirCliente.sin_port));
else
puts("Inposible conectar el cliente");
manejadorTCPCliente(sockCliente);
}
}

## Slide 110: Función listen()
#include <sys/socket.h>
#include <netinet/in.h> //Solo AF_INET
int listen(int sfd, int backlog);
sfd es el descriptor de socket.
backlog el número de conexiones permitidas.

## Slide 111: Función accept()
#include <sys/socket.h>
int accept (int sfd, void *addr, int *addrlen)
sfd es el descriptor de socket.
addr apuntador a la estructura local del socket remoto.
addrlen es el tamaño de dicha estructura.

## Slide 112: Servidor de eco en C (7/8)
void manejadorTCPCliente(int sockCliente){
char bufer[TAMBUFER];
//Recibe mensaje del cliente
ssize_t numBytesRecibidos = recv(sockCliente, bufer, TAMBUFER, 0);
if(numBytesRecibidos < 0)
mensajeFinalError("Error en la lectura de datos recibidos");
//Envia los datos recibidos
while(numBytesRecibidos > 0){

## Slide 113: Servidor de eco en C (8/8)
//Eco del mensaje
ssize_t numBytesEnviados = send(sockCliente, bufer, numBytesRecibidos, 0);
if(numBytesEnviados < 0) mensajeFinalError("Error en el envio");
else if(numBytesEnviados == 0)
mensajeFinalError("Número de bytes enviado erroneo");
//Revisamos si hay mas datos a recibir
numBytesRecibidos = recv(sockCliente,bufer, TAMBUFER,0);
if(numBytesRecibidos < 0) mensajeFinalError("Error en la lectura de datos recibidos");
}
close(sockCliente);
}

## Slide 114: Diferencias en el manejo de sockets entre java y C
El lenguaje C es mucho más rápido de ejecutarse que Java.
Con java se obtienen códigos más sencillos en su comprensión que en C.
La API de sockets en C cambia entre sistemas operativos, los de java no.
Java es más seguro que C.
Con C tienes mayor control en bajo nivel.

## Slide 115: Ejemplo 2: envió de datos primitivos
Implementar una aplicación que envié datos primitivos en una arquitectura cliente-servidor.
Hay que tener cuidado porque los datos flotantes pueden cambiar de una máquina a otra.

## Slide 116: envia.c (1/5)
#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>
#include <stdio.h> //printf, perror,fdopen
#include <string.h>
#include <netdb.h> //gethostbyname
#include <unistd.h>//close
#include <stdlib.h> //exit
int main(int argc, char* argv[]){
char host[10];
int pto;
printf("Escribe la direccion del
servidor:");
//gets(host);
fgets(host,sizeof(host),stdin);
printf("\nEscribe el puerto:");
scanf("%d",&pto);
fflush(stdin);
struct hostent *dst =
gethostbyname(host);
if(dst==NULL){
perror("Direccion no valida");
main(argc,argv);
}//if

## Slide 117: envia.c (2/5)
struct sockaddr_in sdir;
bzero((char *)&sdir, sizeof(sdir));
sdir.sin_family=AF_INET;
sdir.sin_port=htons(pto);
memcpy((char*)&sdir.sin_addr.s_addr,dst->h_addr, dst->h_length);
int cd = socket(AF_INET,SOCK_STREAM,0);
FILE *f = fdopen(cd,"w+");

## Slide 118: envia.c (3/5)
if (connect(cd,(struct sockaddr *)&sdir,sizeof(sdir))<0)
perror("error en funcion connect()\n");
printf("\n Conexion establecida.. enviando datos..\n");
int dato1 =5;
long dato2= 70;
float dato3=3.0f;
char *dato4="un mensaje";
int n;

## Slide 119: envia.c (4/5)
//dato1
n = write(cd,&dato1,sizeof(dato1));
if(n<0) perror("Error de escritura\n");
else if(n==0) perror("Socket cerrado error de escritura\n");
else fflush(f);
printf("Se envio el dato: %d\n",dato1);
//dato2
n= write(cd,&dato2,sizeof(dato2));
if(n<0) perror("Error de escritura\n");
else if(n==0) perror("Socket cerrado error de escritura\n");
else printf("Se envio el dato: %ld\n",dato2);
fflush(f);

## Slide 120: envia.c (5/5)
//dato3
char datos[10];
sprintf(datos,"%f",dato3);
n = write(cd,datos,strlen(datos));
if(n<0)
perror("Error de escritura\n");
else if(n==0)
perror("Socket cerrado\n");
else
printf("Se envio el dato %.02f\n",dato3);
fflush(f);
//dato4
n = write(cd,dato4,strlen(dato4)+1);
if(n<0)
perror("Error de escritura\n");
else if(n==0)
perror("Socket cerrado error de escritura\n");
else
pintf("Se envio el dato: %s\n",dato4);
fflush(f);
close(cd);
fclose(f);
return 0;
}//main

## Slide 121: recibe.c (1/4)
#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <netinet/in.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <arpa/inet.h>
int main(int agrc, char* argv[]){
struct sockaddr_in sdir,cdir;
bzero((char *)&sdir, sizeof(sdir));
sdir.sin_family=AF_INET;
sdir.sin_port=htons(9876);
sdir.sin_addr.s_addr=htonl(INADDR_ANY);
socklen_t ctam = sizeof(cdir);
int sd,cd,v=1,op;

## Slide 122: recibe.c (2/4)
if((sd=socket(AF_INET,SOCK_STREAM,0))<0)
perror("Error en la funcion socket()\n");
op=setsockopt(sd,SOL_SOCKET,SO_REUSEADDR,&v,sizeof(v));
if(op<0) perror("Error en la opcion de socket\n");
if(bind(sd,(struct sockaddr *)&sdir,sizeof(sdir))<0){
close(sd);
perror("El puerto ya esta en uso\n");
}
printf("Servicio iniciado..");

## Slide 123: recibe.c (3/4)
listen(sd,5);
for(;;){
if((cd=accept(sd,(struct sockaddr *)&cdir,&ctam))<0){
perror("Error en funcion accept()\n");
continue;
}//if
printf("\nCliente conectado desde ->%s:%d\n"
"Recibiendo datos...\n",
inet_ntoa(cdir.sin_addr),ntohs(cdir.sin_port));
int n,dato1;
long dato2;
float dato3;
char dato4[50];
bzero(dato4,sizeof(dato4));

## Slide 124: recibe.c (4/4)
//dato1
n = read(cd,&dato1, sizeof(dato1));
printf("dato1->%d\n",dato1);
//dato2
n= read(cd,&dato2, sizeof(dato2));
printf("dato2->%ld\n",dato2);
//dato3
char datos[20];
n= read(cd,datos, sizeof(datos));
dato3= atof(datos);
printf("dato3->%.02f\n",dato3);
//dato4
n= read(cd,dato4, sizeof(dato4));
printf("dato4->%s\n",dato4);
close(cd);
}//for
close(sd);
return 0;
}//main

## Slide 125: 1.3.2 Sockets orientados a conexión no bloqueantes
Java

## Slide 126: Socket bloqueante
Las entradas y salidas son, por naturaleza bloqueantes (no permiten realizar otra operación hasta que terminen).
En el caso de los sockets, si no hay nada que procesar, la instrucción se queda dormida hasta que ocurra un evento que permita terminar la operación.

## Slide 127: Socket bloqueante
Si realizamos operaciones de entrada (read, recv, recvfrom, etc.) sobre el socket, y no hay datos disponibles, el proceso entrara al estado de dormido hasta que haya datos para leer.

## Slide 128: Socket bloqueante
Si realizamos operaciones de salida (write, send, sendto, etc.) sobre el socket, el núcleo copia los datos del buffer de la aplicación en el buffer de envío de datos, si no hay espacio en este último, el proceso se bloqueara hasta tener suficiente espacio.

## Slide 129: Socket no bloqueante
En algunas ocasiones es preferible que no exista el bloqueo mencionado.
Permite realizar otras tareas si no hay datos que manejar.
Hay dos maneras básicas de manejo:
  Sondeo (polling).
  Asíncrono.

## Slide 130: Sondeo (polling)
Consiste en una operación de consulta constante.
Eso lo vuelve síncrono, ya que solo se procesa en un momento determinado.

## Slide 131: Polling
Maestro
Esclavo 1
Esclavo 2
Esclavo 3

## Slide 132: Asíncrono
En este caso, hay que esperar a que ocurra un evento de entrada o salida y actuar en consecuencia.

## Slide 133: Sockets orientados a conexión no bloqueantes en java

## Slide 134: Dos tópicos
ServerSocketChannel
Iterator

## Slide 135: ServerSocketChannel
Según la documentación oficial de Java un canal es:
  […] representa una conexión abierta a una entidad como un dispositivo de hardware, un archivo, un socket de red o un componente de software que es capaz de realizar una o mas operaciones distintas de E/S; por ejemplo, leer o escribir. Un canal está abierto tras su creación, y una vez cerrado permanece cerrado. Una vez que un canal está cerrado, cualquier intento de llamar a una operación de E/S sobre él causará que se arroje una CloseChannelException.

## Slide 136: ServerSocketChannel
Dicho de otra forma: un canal es una conexión entre un buffer y una fuente o un consumidor de datos.
Los datos pueden leerse de los canales mediante buffer.
Los datos de un buffer se pueden escribirse en los canales.

## Slide 137: ServerSocketChannel
Los canales pueden funcionar con bloqueo o sin el.
Una operación de E/S con bloqueo no retorna hasta que se produce una de estas situaciones:
  Se completa la operación.
  Se produce una interrupción debido al S.O.
  Se lanza una excepción.
Todos los métodos read() y write() de java.io producen bloqueo hasta que se produce alguno de los casos anteriores.

## Slide 138: ServerSocketChannel
Una operación de E/S sin bloqueo retorna al instante, devolviendo algún valor de retorno que indique si la operación fue exitosa o no.
Un programa o hilo que ejecute una operación sin bloque no se quedara dormido esperando datos, una interrupción o una excepción; su curso de ejecución continuara.

## Slide 139: ServerSocketChannel
Los buffers son lo intermediarios entre canales.
No es posible pasar directamente los datos de un canal a otro.
Canal
Canal
Buffer
read()
write()

## Slide 140: Jerarquia simplificada de java.nio.channel
<<<Interface>>> Channel
<<<interface>>> ByteChannel
SelectableChannel
FileChannel
DatagramChannel
SocketChannel
ServerSocketChannel

## Slide 141: Clase ServerSocketChannel
La clase java.nio.channels.ServerSocketChanel es un canal seleccionable para sockets TCP pasivos.
Viene a ser un envoltorio para un objeto ServerSocket, al cual asocia un canal.
Para crearlo hay que usar el método public static ServerSocketChannel open() throws IOException.

## Slide 142: Clase ServerSocketChannel
Un ServerSocketChannel recién creado no está ligado a ningún puerto.
La liga se consigue usando el método bind().
El método socket() regresa el socket de servidor asociado al canal.
El método accept() acepta una conexión echa al socket del canal.
El método configureBlocking(boolean bloqueo) estable si el canal se bloquea o no.
Si se configura sin bloque, el método accept() no bloqueará el programa en ejecución hasta que reciba una conexión.

## Slide 143: Ejemplo
ServerSocketChannel canalServidor = ServerSocketChannel.open();
canalServidor.socket().bind(new InetSocketAddres(“localhost”,9000));
canalServidor.configureBlocking(false);
While(true){
SocketChannel canalSocket =canalServidor.accept();
if(canalSocket == null){
//Continua con su trabajo normal
}else{
//Aquí se manejan las conexiones
}
}

## Slide 144: Clase SocketChannel
La clase java.nio.channels.SocketChannel es un canal seleccionable para sockets TCP activos.
Es un envoltorio para un objeto socket , que permite asociarlo a un canal.
Los objetos de esta clase se crean mediante llamadas al método estático open().
De la misma forma que el canal anterior se puede definir como bloqueante o no bloqueante.

## Slide 145: Ejemplo
//Se crea un objeto SocketChannel
SocketChannel canalSocket = SocketChannel.open();
//Se conecta usando un objeto InetSocketAddress
canalSocket.connect(new InetSocketAddres(“localhost”,9000));
//Se configura sin bloqueo
canalSocket.configureBlocking(false);
//Se crea un buffer y se lee del canal
ByteBuffer buffer = ByteBuffer.allocate(1024);
Buffer.clear();
canalSocket.read(buffer);

## Slide 146: SelectableChannel
SelectableChanner
SocketChannel
ServerSocketChannel

## Slide 147: Selector y SelectorKey
La clase java.nio.channels.Selector es una de las principales de la API NIO.
Un objeto Selector controla una serie de canales y lanza un aviso cuando uno de ellos lanza un suceso E/S.
La clase Selector informa a la aplicación de las operaciones de E/S que ocurren los canales que están activos.

## Slide 148: Selector y SelectorKey
La información sobre las operaciones de E/S se registra en un conjunto de claves, que son instancias de la clase SelectorKey.
Cada clave almacena información sobre el canal que desencadena la operación y el tipo de ella (lectura, escritura, conexión entrante, conexión aceptada).
En la clase Selector, las instancias se crean con el método estático open().

## Slide 149: Método select()
El método select() bloquea el programa hasta que algún canal recibe datos.
Su origen proviene de una llamada al sistema operativo UNIX, aunque mucho menos engorroso que en C.
Con una sola llamada a select() se espera simultáneamente a todas las entradas de los clientes.

## Slide 150: Ejemplo
//Se obtiene una dirección de socket
InetSocketAddres dir = new InetSocketAddres(“localhost”,9000);
//Se crea el canal
ServerSocketChannel canalServer = ServerSocketChannel.open();
canalServer.configureBlocking(false);
canalServer.socket().bind(dir);
//Se crea un objeto Selector
Selector selector = Selector.open();
//Se registra el canal con el selector para que esté al tanto de lo que ocurre
canalServer.register(selector, SelectionKey.OP_CONNECT | SelectionKey.OP_READ
|SelectionKey.OP_WRITE);

## Slide 151: Selector
Para poder saber que suceso de E/S de los que estamos interesados ocurre, es necesario registrar el canal con un selector y especificar el tipo o tipos de sucesos de interés.
Una clase es seleccionable si puede registrarse con un selector.
Todos los canales que descienden de la clase SelectableChannel son seleccionables.

## Slide 152: Sucesos de un selector
Los sucesos que se pueden registrar mediante un selector se especifican con las siguientes constantes enteras:
  SelectionKey.OP_READ
  SelectionKey.OP_WRITE
  SelectionKey.OP_ACCEPT
  SelectionKey.OP_CONNECT
Distintos canales pueden registrarse para diversos sucesos.
De ahí que se diga que un conjunto de canales se multiplexa con un selector.

## Slide 153: Multiplexación de canales
Canal registrado para OP_READ, OP_WRITE y OP_ACCEPT
Canal registrado para OP_WRITE
Canal registrado para OP_READ
Selector

## Slide 154: Interfaz Iterator
La interfaz Iterator se encuentra en java.Lang.
Implementar Iterable tan solo obliga a sobrescribir el método iterator().
Iterator es un tipo abstracto definido por la interfaz List.
No puede ser instanciado porque carece de constructor.
Se puede definir un objeto si se instancia en una clase que implemente la interface.

## Slide 155: Ejemplo
Erroneo:
  Iterator <SelectionKey> selecciones = new Iterator <SelectionKey>();
Correcto:
  Iterator <SelectionKey>it = selector.selectedKey().iterator();

## Slide 156: Ejemplo ServidoNB.java (1/6)
import java.io.*;
import java.net.*;
import java.nio.ByteBuffer;
import java.nio.channels.*;
import java.util.Iterator;
public class ServidorNB {
public static void main(String[] args){
try{
String EECO="";
int pto=9999;
ServerSocketChannel s = ServerSocketChannel.open();
s.configureBlocking(false);
s.socket().bind(new InetSocketAddress(pto));
System.out.println("Esperando clientes...");
Selector sel = Selector.open();
s.register(sel, SelectionKey.OP_ACCEPT);

## Slide 157: Ejemplo ServidoNB.java (2/6)
while(true){
sel.select();
Iterator<SelectionKey>it = sel.selectedKeys().iterator();
while(it.hasNext()){
SelectionKey k = (SelectionKey)it.next();
it.remove();
if(k.isAcceptable()){
SocketChannel cl = s.accept();
System.out.println("Cliente conectado desde “
+cl.socket().getInetAddress()+":"+cl.socket().getPort());
cl.configureBlocking(false);
cl.register(sel,SelectionKey.OP_READ|SelectionKey.OP_WRITE);
continue;
}//if

## Slide 158: Ejemplo ServidoNB.java (3/6)
if(k.isReadable()){
try{
SocketChannel ch = (SocketChannel)k.channel();
ByteBuffer b = ByteBuffer.allocate(2000);
b.clear();
int n=0;
String msj="";
n=ch.read(b);
b.flip();

## Slide 159: Ejemplo ServidoNB.java (4/6)
if(n>0) msj = new String(b.array(),0,n);
System.out.println("Mensaje de "+n+ " bytes recibido: "+msj);
if (msj.equalsIgnoreCase("SALIR")){
k.interestOps(SelectionKey.OP_WRITE);
ch.close();
}else{
EECO="ECO->"+msj;
k.interestOps(SelectionKey.OP_WRITE);
}//else
}catch(IOException io){}
continue;

## Slide 160: Ejemplo ServidoNB.java (5/6)
}else if(k.isWritable()){
try{
SocketChannel ch = (SocketChannel)k.channel();
ByteBuffer bb = ByteBuffer.wrap(EECO.getBytes());
ch.write(bb);
System.out.println("Mensaje de “ +EECO.length()
+" bytes enviado: "+EECO);
EECO="";

## Slide 161: Ejemplo ServidoNB.java (6/6)
}catch(IOException io){}
k.interestOps(SelectionKey.OP_READ);
continue;
}//if
}//while
}//while
}catch(Exception e){
e.printStackTrace();
}//catch
}//main
}

## Slide 162: Ejemplo ClienteNB.java (1/6)
import java.nio.channels.*;
import java.io.*;
import java.net.*;
import java.nio.ByteBuffer;
import java.util.Iterator;
public class ClienteNB {
public static void main(String[] args){
try{
String dir="127.0.0.1";
int pto = 9999;
ByteBuffer b1=null, b2=null;
InetSocketAddress dst = new InetSocketAddress(dir,pto);
SocketChannel cl = SocketChannel.open();
BufferedReader br = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
cl.configureBlocking(false);
Selector sel = Selector.open();
cl.register(sel, SelectionKey.OP_CONNECT);
cl.connect(dst);

## Slide 163: Ejemplo ClienteNB.java (2/6)
while(true){
sel.select();
Iterator<SelectionKey>it = sel.selectedKeys().iterator();
while(it.hasNext()){
SelectionKey k = (SelectionKey)it.next();
it.remove();
if(k.isConnectable()){
SocketChannel ch = (SocketChannel)k.channel();
if(ch.isConnectionPending()){
System.out.println("Estableciendo conexion con el servidor... espere..");

## Slide 164: Ejemplo ClienteNB.java (3/6)
try{
ch.finishConnect();
}catch(Exception e){
e.printStackTrace();
}//catch
System.out.print("Conexion establecida...\n”);
System.out.println(" Escribe texto <Enter> para enviar,“);
System.out.println(“ SALIR para terminar:");
}//if
ch.register(sel, SelectionKey.OP_READ|SelectionKey.OP_WRITE);
continue;
}//if

## Slide 165: Ejemplo ClienteNB.java (4/6)
if(k.isReadable()){
SocketChannel ch = (SocketChannel)k.channel();
b1 = ByteBuffer.allocate(2000);
b1.clear();
int n = ch.read(b1);
b1.flip();
String eco = new String(b1.array(),0,n);
System.out.println("Eco de "+n+" bytes recibido: "+eco);
k.interestOps(SelectionKey.OP_WRITE);
continue;

## Slide 166: Ejemplo ClienteNB.java (5/6)
} else if(k.isWritable()){
SocketChannel ch = (SocketChannel)k.channel();
String datos="";
datos=br.readLine();
if (datos.equalsIgnoreCase("SALIR")){
System.out.println("Termina aplicacion...");
byte[]mm = "SALIR".getBytes();
b2 = ByteBuffer.wrap(mm);
ch.write(b2);
k.interestOps(SelectionKey.OP_READ);
k.cancel();
ch.close();
System.exit(0);
}//if

## Slide 167: Ejemplo ClienteNB.java (6/6)
byte[]mm = datos.getBytes();
System.out.println("Enviando eco de "+mm.length+" bytes..");
b2 = ByteBuffer.wrap(mm);
ch.write(b2);
k.interestOps(SelectionKey.OP_READ);
continue;
} //if
}//while
}//while
}catch(Exception e){
e.printStackTrace();
}//catch
}//main
}

## Slide 168: Sockets orientados a conexión no bloqueantes en C

## Slide 169: fcntl() y el polling
fcntl() es una función que permite realizar diferentes operaciones sobre descriptores.
El prototipo de la función es:
    #include <fcntl.h>
    int fcntl(int fd, int cmd, /*int arg*/)

## Slide 170: fcntl() y el polling
Cada descriptor tiene asociado una serie de banderas que nos permite obtener información de dicho descriptor.
Para obtener el valor de las banderas se hace una llamada a fcntl() con el segundo parámetro con valor F_GETFL.
Si queremos modificar el valor de una bandera se pasa como segundo parámetro F_SETFL.

## Slide 171: fcntl() y el polling
Para hacer que un socket sea no bloqueante hay que activar la bandera O_NONBLOCK.
    if(fcntl(sd, F_SETFL, O_NONBLOCK) < 0)
    perror(“fcntl: no se puede fijar operación no bloqueante”);
Ahora, cuando se realice una operación de lectura o escritura en un socket y no se pueda completar, la función regresará un valor de -1 y se asignara el valor de EWOULDBLOCK a la variable errno.

## Slide 172: A sincronía usando señales
La señal SIGIO se genera cuando cambia el estado de un socket, por ejemplo:
  Existen nuevos datos en el buffer o se ha liberado espacio.
  Hay nuevas solicitudes de conexión.
Para que el socket genere la señal SIGIO debemos de modificar la bandera O_ASYNC.
    if(fcntl(sd, F_SETFL, O_ASYNC | O_NONBLOCK) < 0)
    perror(“Error en el fcntl”);
Los mecanismos asíncronos utilizan esta señal para saber cuando están listos los datos en un socket.

## Slide 173: select()
Esta función te permite comprobar varios sockets al mismo tiempo.
Te da información sobre los sockets del tipo:
  Listo para leer.
  Listo para escribir.
  A ocurrido una excepción.
La función comprueba conjuntos de descriptores de fichero.

## Slide 174: Prototipo de select
Prototipo:
    #include <sys/time.h>
    #include <sys/types.h>
    #include <unistd.h>
    int select(int numfds, fd_set *readfds, fd_set *writefds, fd_set *exceptfds, struct timeval *timeout)
Donde:
    numfds debe de tener el mayor número de descriptor mas uno
    readfds es el conjunto de descriptores de lectura
    writefds es el conjunto de descriptores de escritura
    exceptfds es el conjunto de descriptores de excepciones

## Slide 175: select()
Si se quiere saber si se puede leer desde un socket se agrega este al conjunto readfds, si se quiere saber si se escribió en un socket se agrega a writefds y de igual forma con las excepciones usando excepfds.

## Slide 176: select()
Para poder hacerlo se usan las siguientes macros:
  FD_ZERO (fd_set *set); borra un conjunto de descriptores.
  FD_SET(int fd, fd_set *set); agrega un descriptor a un conjunto.
  FD_CLR(int fd, fd_set *set); borra un descriptor de un conjunto.
  FD_ISSET(int fd, fd_set *set); pregunta si fd está en un conjunto.

## Slide 177: struct timeval
Es una estructura de tiempo que permite establecer un periodo máximo de espera.
La estructura tiene los campos:
    struct timeval {
    int tv_sec; // Número de segundos
    int tv_usec;// Número de microsegundo
    }

## Slide 178: Ejemplo, tecla.c
El siguiente programa nos muestra como usar la función select().
Se realizara una función que detecte que se presione una tecla en un tiempo determinado y enviará un mensaje.
En caso de que no se teclee en el tiempo definido se terminará el programa.

## Slide 179: Ejemplo: tecla.c (1/4)
Se agregan las bibliotecas correspondientes y se define la entrada estándar.
    #include <stdio.h>
    #include <sys/time.h>
    #include <sys/types.h>
    #include <unistd.h>
    #define STDIN 0 // descriptor de la entrada estándar

## Slide 180: Ejemplo: tecla.c (2/4)
Se inicia el programa, se define el conjunto de identificadores para lectura, se define la estructura timeval asignando un tiempo de 2.5 segundos.
    int main(void){
    fd_set readfds;
    struct timeval tv;
    tv.tv_sec = 2;
    tv.tv_usec = 500000;

## Slide 181: Ejemplo: tecla.c (3/4)
Se limpia el conjunto y se agrega el descriptor de archivo correspondiente a la entrada estándar.
FD_ZERO(&readfds);
FD_SET(STDIN, &readfds);

## Slide 182: Ejemplo: tecla.c (4/4)
Usamos la función select() para detectar cualquier evento en los descriptores de archivo del conjunto readfds.
    // no nos preocupemos de writefds y exceptfds:
    select(STDIN+1, &readfds, NULL, NULL, &tv);
    if (FD_ISSET(STDIN, &readfds))
    printf("Se presiono una tecla\n");
    else
    printf("Expiro el tiempo\n");
    return 0;
    }

## Slide 183: Ejemplo 2: servidorNB.c (1/13)
  #include <fcntl.h>
  #include <stdio.h>
  #include <stdlib.h>
  #include <errno.h>
  #include <string.h>
  #include <unistd.h>
  #include <arpa/inet.h>
  #include <netinet/in.h>
  #include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>
#include <sys/wait.h>
#include <sys/time.h>
#include <sys/types.h>
#define MAXBUF 1024

## Slide 184: Ejemplo 2: servidorNB.c (2/13)
typedef struct CLIENTE {
int fd;
struct sockaddr_in addr;
}CLIENTE;
int main(int argc, char** argv){
    int i,n,maxi = -1;
    int nlisto;
int slisten,sockfd,maxfd=-1,conectafd;
unsigned int puerto,lisnum;
struct sockaddr_in my_addr,addr;
struct timeval tv;
socklen_t len;
fd_set rset,allset;
char buf[MAXBUF + 1];
CLIENTE cliente[FD_SETSIZE];

## Slide 185: Ejemplo 2: servidorNB.c (3/13)
Revisamos parámetros de entrada.
if(argv[1]) puerto = atoi(argv[1])
  else puerto = 1234;
  if(argv[2]) lisnum = atoi(argv[2]);
  else lisnum = FD_SETSIZE; //Tamaño máximo de elementos de un conjunto fd_set

## Slide 186: Ejemplo 2: servidorNB.c (4/13)
Creamos el socket.
    if((slisten = socket(AF_INET,SOCK_STREAM,0)) == -1){
    perror("Error en socket()\n");
    exit(1);
    }
Obtenemos el estado de las banderas del socket y lo hacemos no bloqueante.
    int flags = fcntl(slisten, F_GETFL, 0);
    fcntl(slisten, F_SETFL, flags | O_NONBLOCK);

## Slide 187: Ejemplo 2: servidorNB.c (5/13)
Definimos la dirección.
    bzero(&my_addr,sizeof(my_addr));
    my_addr.sin_family = AF_INET;
    my_addr.sin_port = htons(puerto);
    my_addr.sin_addr.s_addr = INADDR_ANY;

## Slide 188: Ejemplo 2: servidorNB.c (6/13)
Ligamos el socket, esperamos una conexión e inicializamos la lista de conexiones.
    if(bind(slisten, (struct sockaddr *)&my_addr, sizeof(my_addr)) == -1) {
    perror("Error en bind()\n");
    exit(1);
    }
    if (listen(slisten, lisnum) == -1) {
    perror("Error en listen()\n");
    exit(1);
    }
    for(i=0;i<FD_SETSIZE;i++) cliente[i].fd = -1;

## Slide 189: Ejemplo 2: servidorNB.c (7/13)
Limpiamos el conjunto y agregamos descriptor.
    FD_ZERO(&allset);
    FD_SET(slisten, &allset);
Empezamos a escuchar conexiones y esperando alguna acción.
    maxfd = slisten;
    printf("Servidor listo para recibir un máximo de %d conexiones...\n",FD_SETSIZE);
    while (1){
    rset = allset;
    tv.tv_sec = 1;
    tv.tv_usec = 0;
    nlisto = select(maxfd + 1, &rset, NULL, NULL, &tv);

## Slide 190: Ejemplo2: servidorNB.c (8/13)
En caso de que no ocurra ningún acontecimiento en el tiempo definido continua, en caso contrario, vemos si se esta iniciando una nueva conexión o se están recibiendo datos.
    if(nlisto == 0) continue;
    else if(nlisto < 0){
    printf("Error en select()\n");
    break;

## Slide 191: Ejemplo2: servidorNB.c (9/13)
Si es una nueva conexión la agregamos a la lista de conexiones.
    }else{
    if(FD_ISSET(slisten,&rset)){ //Nuevas conexiones
    len = sizeof(struct sockaddr);
    if((conectafd = accept(slisten,(struct sockaddr*)&addr,&len)) == -1){
    perror("Error en accept()\n");
    continue;
    }

## Slide 192: Ejemplo2: servidorNB.c (10/13)
Establecimiento de la conexión.
    for(i=0;i<FD_SETSIZE;i++){
    if(cliente[i].fd < 0){
    cliente[i].fd = conectafd;
    cliente[i].addr = addr;
    printf("Se establecio una conexión desde %s.\n",
    inet_ntoa(cliente[i].addr.sin_addr));
    break;
    }
    }

## Slide 193: Ejemplo2: servidorNB.c (11/13)
Si rebasamos el máximo de conexiones.
    if(i == FD_SETSIZE)
    printf("Demasiadas conexiones\n");
    FD_SET(conectafd,&allset);
    if(conectafd > maxfd)
    maxfd = conectafd;
    if(i > maxi)
    maxi = i;

## Slide 194: Ejemplo2: servidorNB.c (12/13)
En caso de que recibamos nuevos datos.
  }else{
  for(i=0;i<=maxi;i++){
  if((sockfd = cliente[i].fd)<0) continue;
  if(FD_ISSET(sockfd,&rset)){
  bzero(buf,MAXBUF + 1);
  if((n = recv(sockfd,buf,MAXBUF,0)) > 0){
  printf("Datos recibidos:%s\n desde %s\n",buf,inet_ntoa(cliente[i].addr.sin_addr));
  }else{
  printf("Desconectado por el cliente\n");
  close(sockfd);
  FD_CLR(sockfd,&allset);
  cliente[i].fd = -1;

## Slide 195: Ejemplo2: servidorNB.c (13/13)
Cerramos el socket y terminamos el programa.
    }
    }
    }
    }
    }
    }
    close(slisten);
    }

## Slide 196: Ejemplo 2: clienteNB.c (1/11)
#include <netinet/in.h>
#include <arpa/inet.h>
#include <unistd.h>
#include <sys/time.h>
#include <sys/types.h>
#define MAXBUF 1024
#include <fcntl.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <errno.h>
#include <sys/socket.h>
#include <resolv.h>
#include <stdlib.h>

## Slide 197: Ejemplo 2: clienteNB.c (2/11)
    int main(int argc, char **argv){
    int sockfd, lon;
    struct sockaddr_in dest;
    char buf[MAXBUF + 1];
    fd_set rfds;
    struct timeval tv;
    int retval, maxfd = -1;
    if (argc != 3) {
    printf("Uso: %s IP Puerto\n",argv[0]);
    exit(0);
    }

## Slide 198: Ejemplo 2: clienteNB.c (3/11)
Creamos el socket y lo hacemos no bloqueante.
    if ((sockfd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0)) == -1) {
    perror("Error en socket()\n");
    exit(errno);
    }
    int val=1;
    int op = setsockopt(sockfd, SOL_SOCKET, SO_REUSEADDR, &val, sizeof(val));
    if(op<0){
    perror("No se modificó opción de socket\n");
    }

## Slide 199: Ejemplo 2: clienteNB.c (4/11)
Definimos la dirección a conectarse.
    bzero(&dest, sizeof(dest));
    dest.sin_family = AF_INET;
    dest.sin_port = htons(atoi(argv[2]));
    if (inet_aton(argv[1], (struct in_addr *) &dest.sin_addr.s_addr) == 0) {
    perror(argv[1]);
    exit(errno);
    }

## Slide 200: Ejemplo 2: clienteNB.c (5/11)
Nos conectamos.
    if(connect(sockfd, (struct sockaddr *) &dest, sizeof(dest)) != 0) {
    perror("Error en connect()\n");
    exit(errno);
    }
    printf("Conectado al servidor...\n");

## Slide 201: Ejemplo 2: clienteNB.c (6/11)
En un ciclo infinito preparamos el conjunto de descriptores y nos ponemos a escuchar un evento.
    while (1){
    FD_ZERO(&rfds);
    FD_SET(0, &rfds);
    maxfd = 0;
    FD_SET(sockfd, &rfds);
    if (sockfd > maxfd)
    maxfd = sockfd;
    tv.tv_sec = 1;
    tv.tv_usec = 0;
    retval = select(maxfd + 1, &rfds, NULL, NULL, &tv);

## Slide 202: Ejemplo 2: clienteNB.c (7/11)
Nos salimos en caso de algún error del select o si no ocurre nada en un tiempo determinado continuamos.
    if (retval == -1){
    printf("Error en select() %s\n", strerror(errno));
    break;
    } else if (retval == 0) {
    continue;
    } else {

## Slide 203: Ejemplo 2: clienteNB.c (8/11)
En caso de que llegue algo para leer, vemos si es la solicitud de terminación del chat, en caso contrario se envían datos.
    if(FD_ISSET(0, &rfds)){
    bzero(buf, MAXBUF + 1);
    fgets(buf, MAXBUF, stdin);
    if (!strncasecmp(buf, "salir", 4)){
    printf("Solicitud de terminación de chat\n");
    break;
    }

## Slide 204: Ejemplo 2: clienteNB.c (9/11)
En caso de que llegue algo para leer, vemos si es la solicitud de terminación del chat, en caso contrario se envían datos.
    lon = send(sockfd, buf, strlen(buf) - 1, 0);
    if (lon > 0)
    printf("msg:%s envio realizado, total de bytes: %d!\n", buf, lon);
    else {
    printf("msg:'%s error en el envio del mensaje\n", buf);
    break;
    }

## Slide 205: Ejemplo 2: clienteNB.c (10/11)
En otro caso se reciben los datos.
    } else if (FD_ISSET(sockfd, &rfds)){
    bzero(buf, MAXBUF + 1);
    lon = recv(sockfd, buf, MAXBUF, 0);
    if (lon > 0)
    printf("recv:'%s, total: %d \n", buf, lon);
    else{
    if (lon < 0)
    printf("Error en recv(); errno:%d,error msg: '%s'\n", errno, strerror(errno));
    else
    printf("Terminación del chat\n");
    break;

## Slide 206: Ejemplo 2: clienteNB.c (11/11)
Se cierra el socket y se termina el programa.
    }
    }
    }
    }
    close(sockfd);
    return 0;
    }

## Slide 207: 1.4 Serialización

## Slide 208: Serialización de un objeto
Consiste en la codificación de un objeto en una secuencia de bits que represente el estado de dicho objeto.
Dicha secuencia se puede almacenar en un archivo o enviar por un socket.
Básicamente significa guardar los valores de sus campos en una secuencia de bits que pueda ser utilizada para reconstruir el objeto original.

## Slide 209: marshalling
Es el proceso de transformar la representación en memoria de un objeto a un formato de datos adecuado para el almacenamiento o la transmisión.
El cálculo es similar a la serialización y se utiliza para comunicarse con objetos remotos con un objeto, en este caso un objeto serializado.

## Slide 210: Marshalling vs serialización
Los dos términos pueden usarse como sinónimos, sin embargo, debes de tener cuidado porque en lenguajes de programación como Java, marshalling se refiere a la acción de almacenar el estado de un objeto junto con su código, mientras que serializar es solamente crear copias de objetos como flujos de bytes.

## Slide 211: Marshalling bajo RMI y SOAP
Marshalling bajo RMI utiliza la serialización.
Bajo SOAP, la clasificación utiliza un enfoque completamente diferente, traduciendo parámetros a XML.

## Slide 212: Serialización de un objeto
Los datos primitivos de java son serializables.
Para que un objeto sea serializable todos sus componentes deben serlo.
Si el objeto tiene campos que son objetos, hay que serializarlos primero.
Se introdujo en java para soportar la invocación a objetos remotos (RMI).

## Slide 213: Serialización de un objeto en C
Si bien el estándar C pone algunas restricciones a los tamaños de los tipos de datos básicos, no todos tienen el mismo tamaño en las distintas plataformas.

## Slide 214: Serialización de un objeto
SI no se quiere que un atributo sea serializable se marca como transitorio (transient). En el otro extremo del socket recibirá el valor de default, dependiendo del tipo.
Para que un objeto sea serializable, se debe de marcar para ello con la interfaz java.io.Serializable.
No define métodos.

## Slide 215: Serialización de un objeto
Objetos comunes como String, Vector o ArrayList implementan Serializable.
Se pueden serializar y reconstruir posteriormente.
Los objetos serializables son aquellos que implementen la interfaz Serializable o Externalizable.
Para que un objeto sea serializable solo hay que declararlo:
    public class MiClase implements java.io.Serializable

## Slide 216: Flujos para entrada y salida de objetos serializables
La serialización está orientada a bytes por lo tanto se usan flujos que estén en la jerarquía de InputStream u OutputStream.
Para serializar un objeto es necesario crear algún objeto del tipo OutputStream que se le pasara al constructor ObjetOutputStream. A continuación, se puede llamar a writeObjet() para serializar el objeto.
Para recuperar el objeto es necesario crear algún objeto del tipo InputStream que se le pasará al constructor ObjetInputSream. A continuación, se puede llamar a readObjet() para leer el objeto.

## Slide 217: Jerarquía para la serialización
ObjectOutputStream
<<<interface>>> ObjectStreamConstants
<<interface>> ObjectOutput
<<interface>> DataOutput

## Slide 218: Jerarquía para la recuperación de objetos
ObjectInputStream
<<<interface>>> ObjectStreamConstants
<<interface>> ObjectInput
<<interface>> DataInput

## Slide 219: Datos serialización, clase usuario (1/3)
import java.io.Serializable;
public class Usuario implements Serializable {
String nombre;
String apaterno;
String amaterno;
transient String pwd;
int edad;

## Slide 220: Datos serialización, clase usuario (2/3)
public Usuario(String nombre, String apaterno, String amaterno
String pwd, int edad) {
this.nombre = nombre;
this.apaterno = apaterno;
this.amaterno = amaterno;
this.pwd = pwd;
this.edad = edad;
}

## Slide 221: Datos serialización, clase usuario (3/3)
public String getNombre() { return nombre;
}
public String getApaterno() { return apaterno;
}
public String getAmaterno() { return amaterno;
}
public String getPwd() { return pwd;
}
public int getEdad() { return edad;
}

## Slide 222: Datos serialización, servidor (1/3)
import java.net.*;
import java.io.*;
public class Servidor {
public static void main(String[] args){
ObjectOutputStream oos = null;
ObjectInputStream ois= null;
try{
ServerSocket s = new ServerSocket(9999);
System.out.println("Servicio iniciado... Esperando cliente");

## Slide 223: Datos serialización, servidor (2/3)
for(;;){
Socket cl= s.accept();
System.out.println("Cliente conectado desde "+cl.getInetAddress()+":"+cl.getPort());
oos= new ObjectOutputStream(cl.getOutputStream());
ois = new ObjectInputStream(cl.getInputStream());
Usuario u = (Usuario)ois.readObject();
System.out.println("Objeto recibido.. Extrayendo informacion");
System.out.println("Nombre = "+u.getNombre());
System.out.println("Apellido Paterno = "+u.getApaterno());
System.out.println("Apellido Materno = "+u.getAmaterno());

## Slide 224: Datos serialización, servidor (3/3)
System.out.println("Password = "+u.getPwd());
System.out.println("Edad = "+u.getEdad());
System.out.println("Devolviendo objeto...");
oos.writeObject(u);
oos.flush();
}//for
} catch(Exception e){
e.printStackTrace();
}//catch
}//main
}//class

## Slide 225: Datos serialización, cliente (1/4)
import java.net.*;
import java.io.*;
public class Cliente {
public static void main(String[] args){
String host= "127.0.0.1";
int pto = 9999;
ObjectOutputStream oos = null;
ObjectInputStream ois = null;

## Slide 226: Datos serialización, cliente (2/4)
try{
Socket cl = new Socket(host,pto);
System.out.println("Conexión establecida...");
oos= new ObjectOutputStream(cl.getOutputStream());
ois = new ObjectInputStream(cl.getInputStream());
Usuario u = new Usuario("Pepito", "Perez","Juarez","12345",20);
System.out.println("Enviando objeto");

## Slide 227: Datos serialización, cliente (3/4)
System.out.println("Enviando objeto");
oos.writeObject(u);
oos.flush();
System.out.println("Preparado para recibir respuesta...");
Usuario u2 = (Usuario)ois.readObject();
System.out.println("Objeto recibido.. Extrayendo informacion");

## Slide 228: Datos serialización, cliente (4/4)
System.out.println("Nombre = "+u2.getNombre());
System.out.println("Apellido Paterno = "+u2.getApaterno());
System.out.println("Apellido Materno = "+u2.getAmaterno());
System.out.println("Password = "+u2.getPwd());
System.out.println("Edad = "+u2.getEdad());
}catch(Exception e){
System.err.println(e);
}//catch
}//main
}//class

## Slide 229: Interfaz Externalizable
La serialización funciona bien para la gran mayoría de las clases.
Se puede personalizar para casos específicos.
Se necesitan definir dos funciones miembro.

## Slide 230: Interfaz Externalizable
Extiende a Serializable añadiendo dos métodos, writeExternal() y readExternal() que son llamados automáticamente durante la serialización y recuperación.
Si un objeto implementa Externalizable no se serializa automáticamente nada y se debe especificar lo que se debe serializar con llamadas a writeExternal().

## Slide 231: Ejemplo DemoExternalizable (1/7)
import java.io.*;
import java.util.*;
class Usuario implements Externalizable{
private String usuario;
private String password;
public Usuario(){
System.out.println("Creando usuario vacio");
}
Usuario(String u, String p){
System.out.println("Creando usuario ("+u+","+p+")");
usuario = u;
password = p;
}

## Slide 232: Ejemplo DemoExternalizable (2/7)
public void writeExternal(ObjectOutput out) throws IOException{
System.out.println("Usuario.writeExternal");
//Explicitamente indicamos cuales son los atributos a almacenar
out.writeObject(usuario);
}
public void readExternal(ObjectInput in)
throws IOException, ClassNotFoundException{
System.out.println("Usuario.readExternal");
//Explicitamente indicamos cuales son los atributos a recuperar
usuario = (String)in.readObject();
}

## Slide 233: Ejemplo DemoExternalizable (3/7)
public void muestraUsuario(){
String cad = "Usuario: "+usuario+" Password: ";
if (password == null)
cad = cad + "No disponible";
else
cad = cad + password;
System.out.println(cad);
}
}

## Slide 234: Ejemplo DemoExternalizable (4/7)
class ListaUsuarios implements Serializable{
private LinkedList lista = new LinkedList();
int valor;
ListaUsuarios(String[] usuarios,
String[] passwords){
for(int i =0; i < usuarios.length; i++)
lista.add(new Usuario(usuarios[i],
passwords[i]));
}

## Slide 235: Ejemplo DemoExternalizable (5/7)
public void muestraUsuario(){
ListIterator li = lista.listIterator();
Usuario u;
while(li.hasNext()){
u = (Usuario) li.next();
u.muestraUsuario();
}
}
}

## Slide 236: Ejemplo DemoExternalizable (6/7)
class DemoExternalizable{
public static void main(String[] args)
throws IOException, ClassNotFoundException{
System.out.println("Creando el objeto");
String[] usuarios = {"A","B","C"};
String[] passwords ={"1","2","3"};
ListaUsuarios lp =
new ListaUsuarios(usuarios, passwords);
ObjectOutputStream o =
new ObjectOutputStream(
new FileOutputStream("objetos.out"));

## Slide 237: Ejemplo DemoExternalizable (7/7)
o.writeObject(lp);
o.close();
System.out.println("\nRecuperando objeto");
ObjectInputStream in =
new ObjectInputStream(
new FileInputStream("objetos.out"));
lp = (ListaUsuarios) in.readObject();
lp.muestraUsuario();
}
}

## Slide 238: Serializable vs Externalizable
Serializable
Se implementa rápidamente.
Es mas restrictiva al:
  Usar el constructor por defecto.
  Se vuelve responsable de los atributos no accesibles de la clase padre.
Tiene un rendimiento menos.
Externalizable
El programador debe implementar el método de serialización.
Útil cuando no se puede implementar serializable.
Da un mejor rendimiento.